Украина. Демидов С.В.
Мой сайт: https://drilnet.github.io

Calculations 4 (Calc 4). Черновик.

Сопряжение с ТТЛ-микросхемами!

При использовании ниже приведённой схемы с ТТЛ-микросхемами,
сопротивление резистора R1 не должно быть больше 2000 Ом!

---

Схема:

Транзистор Т1, переменные: Ic, Ib, Ie, Uce, Ube, Ubc, P3, Rce, Rbe, hFE.
Rce, Rbe, hFE - На схеме не показаны (описание Rce, Rbe, hFE есть ниже)!

Резистор R1, переменные: R1, P1, UR1.
Резистор R2, переменные: R2, P2, UR2.

Светодиод HL1, переменные: UHL1, P4, RHL1.
RHL1 - На схеме не показан (описание RHL1 есть ниже)!

Ещё две переменные: Ucc, Uin.

В качестве транзистора T1, возьмём транзистор C945 (2SC945), NPN, производитель Китай (China).

---

Характеристики транзистора:

        Collector-base breakdown voltage (коллектор-база): 60V
        Collector-emitter breakdown voltage (коллектор-эмиттер): 50V
        Emitter-base breakdown voltage (эмитер-база): 5V
        DC current gain hFE (коэффициент усиления): 70 (40...700)
Collector-emitter saturation voltage (насыщения коллектор-эмиттер): 0.3V
        Base-emitter saturation voltage (насыщения база-эмиттер): 1V

Информация взята из даташита: KOO CHIN. SHENZHEN CITY KOO CHIN ELECTRONICS LIMITED

---

Входные данные:

  Ucc - напряжение питания (Ucc = 5В);
  Uin - входное напряжение (Uin = 2.5В);
  Uce - падение напряжения коллектор-эмиттер (Uce = 0.1В); [!] Не 0.3В, а 0.1В.
  Ube - падение напряжения база-эмиттер (Ube = 0.7В); [!] Не 1В, а 0.7В.
 UHL1 - падение напряжения на светодиоде (UHL1 = 2В);
   R1 - сопротивление резистора R1 (R1 = 2000 Ом);
   R2 - сопротивление резистора R2 (R2 = 270 Ом);

Примечание.
У C945, hFE померил мультиметром: hFE = 340.

---

Выходные данные:

     UR1 - напряжение на резисторе R1;
     UR2 - напряжение на резисторе R2;
     Ubc - напряжение база-коллектор;
     Rt1 - сумма сопротивлений R1 + Rbe (Rt1 на схеме не показано);
     Rt2 - сумма сопротивлений R2 + RHL1 + Rce (Rt2 на схеме не показано);
      Ic - ток коллектора;
      Ib - ток базы;
      Ie - ток эмиттера;
     hFE - коэффициент усиления транзистора по току;
    RHL1 - сопротивление светодиода (RHL1 на схеме не показано);
     Rce - сопротивление коллектор-эмиттер (Rce на схеме не показано);
     Rbe - сопротивление база-эмиттер (Rbe на схеме не показано);
      P1 - рассеиваемая мощность на резисторе R1;
      P2 - рассеиваемая мощность на резисторе R2;
      P3 - рассеиваемая мощность на транзисторе T1;
      P4 - рассеиваемая мощность на светодиоде HL1.

---

Формулы и Расчёты:

---[ Напряжение на резисторах R1, R2 ]---

UR1 ~=~ Uin ~-~ Ube ~=~ 2.5В ~-~ 0.7В ~=~ 1.8В

UR2 ~=~ Ucc ~-~ Uce ~-~ UHL1 ~=~ 5В ~-~ 0.1В ~-~ 2В ~=~ 2.9В

---[ Напряжение база-коллектор (Ubc) ]---

Ubc ~=~ (Uin ~-~ UR1) ~-~ (Ucc ~-~ UR2 ~-~ UHL1) ~=~ (2.5В ~-~ 1.8В) ~-~ (5В ~-~ 2.9В ~-~ 2В) ~=~ 0.7В ~-~ 0.1В ~=~ 0.6В
или
Ubc ~=~ Ube ~-~ Uce ~=~ 0.7В ~-~ 0.1В ~=~ 0.6В

---[ Сопротивление Rt1 ]---

Rt1 ~=~ {Uin ~cdot~ R1} over {UR1} ~=~ {2.5В ~cdot~ 2000 ~Ом} over {1.8В} ~=~ {5000} over {1.8В} ~=~2777.777777 ~Ом

---[ Сопротивление Rt2 ]---

Rt2 ~=~ {Ucc ~cdot~ R2} over {UR2} ~=~ {5В ~cdot~ 270 ~Ом} over {2.9В} ~=~ {1350} over {2.9В} ~=~ 465,517241 ~Ом

---[ Токи транзистора T1 (Ic, Ib, Ie) ]---

Ic ~=~ {Ucc} over {Rt2} ~=~ {5В} over {465.517241 ~Ом} ~=~ 0.01074А ~=~ 10.74мА

Ib ~=~ {Uin} over {Rt1} ~=~ {2.5В} over {2777.777777} ~=~ 0.0009А ~=~ 0.9мА ~=~ 900мкА

Ie ~=~ Ic ~+~ Ib ~=~ 0.01074А ~+~ 0.0009А ~=~ 0.01164A ~=~ 11.64мА

---[ Коэффициент усиления транзистора по току (hFE) ]---

hFE ~=~ {Ic} over {Ib} ~=~ {0.01074А} over {0.0009А} ~=~ 11.933333

---[ Сопротивление светодиода (RHL1) ]---

RHL1 ~=~ {UHL1} over {Ic} ~=~ {2В} over {0.01074А} ~=~ 186.219739 ~Ом

---[ Сопротивление коллектор-эмиттер (Rce) ]---

Rce ~=~ {Uce} over {Ic} ~=~ {0.1В} over {0.01074А} ~=~ 9,310986 ~Ом

---[ Сопротивление база-эмиттер (Rbe) ]---

Rbe ~=~ {Ube} over {Ib} ~=~ {0.7В} over {0.0009А} ~=~ 777,777777 ~Ом

---[ Рассеиваемая мощность на резисторе R1 ]---

P1 ~=~ UR1 ~cdot~ Ib ~=~ 1.8В ~cdot~ 0.0009А ~=~ 0.00162Вт ~=~ 1.62мВт

---[ Рассеиваемая мощность на резисторе R2 ]---

P2 ~=~ UR2 ~cdot~ Ic ~=~ 2.9В ~cdot~ 0.01074А ~=~ 0.031146Вт ~=~ 31.146мВт

---[ Рассеиваемая мощность на транзисторе T1 ]---

P3 ~=~ Ube ~cdot~ Ib ~+~ Uce ~cdot~ Ic ~=~ 0.7В ~cdot~ 0.0009A ~+~ 0.1В ~cdot~ 0.01074А ~=~ 0.00063Вт ~+~ 0.001074Вт ~=~ 0,001704Вт ~=~ 1.704мВт

---[ Рассеиваемая мощность на светодиоде HL1 ]---

P4 ~=~ UHL1 ~cdot~ Ic ~=~ 2В ~cdot~ 0.01074А ~=~ 0,02148Вт ~=~ 21.48мВт

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________